## Slide 1
Krockkudde
Uppblåsnings-anordning,
lagrad gas
Bältessträckare
SRS-motorstyrenhet
Aktivt system for fotgängarskydd
Automatiskt överrullnings-skydd
Gasfjäder/
förbelastad fjäder
Höghållfast zon
Zon som kräver särskild översyn
Batteri lågspänning
Ultra-kondensator, lågspänning
Bränsletank
Gastank
Säkerhetsvärde
Batteri, högspänning
Högspännings-kabel
Högspännings-anordning som kopplar från högspänningen
Säkringsbox för frånkoppling av högspänning
Superkondensator högspänning
Högspännings-komponent
Kia EV6
MPV, 5-dörrars
Från juli 2021
Reserverad för hål (pappersversion)
ID-nr
KNA-CV1-RSB-01-202111
Version nr
01
Version datum
11/2021
Sida
1 av 4
Tillval
Endast förarsida

## Slide 2
■ Startspärr
Blockera hjulen med klotsar och dra ut reglaget för att aktivera parkeringsbromsen.
2. För fordon med automatlåda, vrid växelväljaren till parkeringsläget (P).
■ Lyftpunkter under fordonet:
1. Dra i frigöringsspaken
2. Öppna motorhuven
3. Batteriet i motorrummet
■ Åtkomst till batteriet
1. Identifiering/beteckning
2. Startspärr/stabilisering/lyft
3. Kringgå säkerhetsanordningar
ID-nr
KNA-CV1-RSB-01-202111
Version nr
01
Version datum
11/2021
Sida
1 av 4
Varumärke
Bilmodell

## Slide 3
■ Kaross
① Öppna säkringsboxen i motorrummet
② Dra upp den gula spaken i högspänningsbrytaren
① Stäng av tändningen
② Koppla från minuspolen (-)
② Koppla från pluspolen (+)
Om det läcker kylvätska från HV-batteriet, kan detta leda till fara med risk för att temperaturen stiger snabbt. Kontrollera temperaturen i HV-batteriet med en värmekamera.
■ Dörrhandtag
■ Justering av ratten
Om dörrhandtaget på utsidan inte fälls ut, tryck den främre delen av handtaget inåt.
■ Stolsjustering
■ Glas
Härdat stål (100K↑)
Lång räckvidd 697,0 V
Standard: 522,7 V
12 V
4. Funktioner och justeringar
5. Lagrad energi/vätskor/gaser/fasta ämnen
■ Inaktivera batteriet
Lågspänningsbatteri (12 V)
Högspänningsbatteri
ID-nr
KNA-CV1-RSB-01-202111
Version nr
01
Version datum
11/2021
Sida
1 av 4
1: Laminerat / 2: Härdat, laminerat (OPT) / 3: Härdat / 4: Härdat
 | utan värmepump | med värmepump
R-134a | 800 g | 900 g
R-1234yf | 750 g | 850 g

## Slide 4
Rätt:
Fel:
Rör inte några högspänningskomponenter eller kablar, inklusive högspänningsbrytaren på grund av risk för elektriska stötar. Arbeta på fordonet först efter att fordonet har dragits upp ur vattnet.
■ Gasfjäder/förbelastad fjäder
Risk för missileffekt vid motorhuv och baklucka
Använd stora mängder vatten
ÅTERTÄNDNING AV BATTERI!
6. Vid brand
7. Om fordonet har varit täckt av vatten
8. Bogsering/transport/förvaring
10. Förklaring av piktogram
Frätande
Försiktighet
Elbil
Explosiv
Luftkonditioneringskomponent
Använd infraröd värmekamera
Motorhuv
Hälsofara
Brandfara
Varning för högspänning
Akut toxicitet
Varning för låg temperatur
Släck branden med vatten
ID-nr
KNA-CV1-RSB-01-202111
Version nr
01
Version datum
11/2021
Sida
1 av 4
Rullplattor
Rullplattor
Tillval
FÖRVARA PÅ BEHÖRIGT AVSTÅND
FRÅN ANDRA FORDON!